LES BARRAGES DE GLACE

La formation des barrages de glace sur votre toiture peut parfois endommager la charpente du toit.   L’action de la chaleur qui s’échappe de la maison fait en sorte que la neige fond et regèle continuellement, l’eau coule sous la neige et gèle au contact du soffite non chauffé et ainsi voit-ton les barrages de glace se former.  C’est à ce moment, que l’eau peut s’infiltrer sous les bardeaux d’asphalte et dans l’entretoit, ce qui peut causer beaucoup de dommages, plafonds, murs, isolant, gouttières et le toit peuvent être atteints.

Pour  réduire la formation des barrages de glace voici  quelques précautions à prendre :

Il est important de déneiger votre toiture surtout dans le bas des pentes.

L’installation de fils chauffants, tel que recommandée par les fabricants, peuvent être utilisés.

Éventuellement, des travaux seront à prévoir pour régler le problème de façon permanente.

Isolation : Ajout ou remplacement de cellulose ou laine de fibre de verre pour les entretoits à plafonds plats.  L’uréthane giclé est fortement recommandé pour les plafonds-cathédrale, car il requière peu d’espace pour avoir un facteur d’isolation adéquat.  Celui-ci s’infiltre dans tous les espaces d’air, éliminant ainsi tout risque de perte de chaleur.

Ventilation :   Toujours s’assurer que la ventilation soit adéquate.

La semaine prochaine :  Algues brun-noir sur les bardeaux d’asphalte